ZX32(A)型十进式电阻箱

一、用途

本产品适合于各种电学实验中作为一个调节范围大，耐压和精度比较高的可变标准电阻，它还可以组成各种交流电流电桥桥臂。外壳是带有内屏蔽的木箱，安全可靠。

- 技术指标

- 电阻箱范围

0～111111.11Ω

- 调节方式

由十进形式组成，电阻由六个十进盘组成，

ZX32型（0-10）×（1000+100+10+1+0.1+0.01）Ω

ZX32A型：（0-10）×（10K+1000+100+10+1+0.1）Ω

- 额定功率

0.25W

- 精度

10×10KΩ为±0.05%

10×1000Ω为±0.05%，

10×100Ω为±0.05%，

10×10Ω为±0.1%，

10×1Ω为±0.5%，

10×0.1Ω为±1%，

10×0.01Ω为±2%，

- 频率范围

20KHz

- 重量

约4kg

7.外形尺寸

(445×130×130)mm

上海康登电气科技有限公司021-51098529 13817044089